### УД2В-П46 - ультразвуковой дефектоскоп
с функцией полного документирования
результатов контроля

Новая модель ультразвукового дефектоскопа, сочетающая в себе достоинства прибора УД2В-П45 с расширенными функциями измерения и протоколирования результатов контроля: одновременное измерение амплитуды и координат положения максимума сигнала; одновременное измерение расстояния по-лучу и координат дефекта при заданном угле ввода преобразователя; режим записи огибающей максимума сигнала в зоне контроля, с отображением Б-развертки; расширенная память настроек и результатов контроля. поддержка ведения нескольких баз данных протоколов контроля на ПК с функцией конструктора протоколов любого вида полноэкранный режим работы (LD-версия) возможность подключения одного из 7 встроенных контуров согласования, для оптимальной работы с любыми ПЭП Реализованный в приборе алгоритм записи огибающей максимума сигнала отличается от подобных режимов в аналогичных приборах других фирм. Как правило, это так называемый режим "Заморозки по пикам" ("Peak freezing"), когда прибор запоминат максимальное значение амплитуды сигнала в каждой точке развертки. В отличие от такого режима, реализованный в УД2В-П46 метод позволяет построить огибающую запоминая только по одной точке в каждом зондирующем импульсе - по положению и значению максимальной амплитуды эхо-сигнала в зоне контроля. Такой режим дает возможность получить, например, график движения масимума сигнала при поперечном сканировании дефекта в сварном соединении и оценить его условную протяженность, а также легко определить координаты отражателя при максимальной амплитуде отраженного сигнала.

Еще одно значительное улучшение в новой модели - увеличенное до 100 количество настроек, с записью А-сигнала и возможностью ввода имени настройки с клавиатуры прибора, а так же возможность сохранения до 750 результатов контроля (15 файлов по 50 результатов). Каждый результат представляет собой полный протокол контроля и состоит из А-сигнала, огибающей максимума (если результат сохранен в этом режиме), цифрового значения результата измерения (амплитуда и координаты, расстояние по лучу и координаты или скорость УЗК), всех параметров работы прибора, даты, времени и имени результата, вводимого с клавиатуры прибора. Все результаты могут просматриваться и переименовываться в дальнейшем как в самом приборе, так и с помощью программного обеспечения на компьютере. Для этого предназначена программа UdReport, позволяющая полностью автоматизировать обработку результатов контроля, разделяя их по разным базам протоколов и определяя различные дополнительные параметры контроля на основе идентификаторов, содержащихся в имени результата. Кроме этого, программа имеет функцию конструктора протоколов, позволяющую создавать печатные формы протоколов любого вида в зависимости от требований конкретного пользователя.
Прибор прост и удобен в обращении, аттестован в Госстандарте России (сертификат RU.C.27.003.A № 16022/1), зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №17498-03 и допушен к применению в Российской Федерации, Казахстане, Украине и Белорусии.

## Базовый комплект поставки

- Электронный блок дефектоскопа УД2В-П46

- Блок питания 220В/9В

- Кабели СР50-Лемо 2 шт.

- Преобразователи 4 шт. (П111-2.5-К12, П111-5-К6, П121-2.5-40, П121-5-65), замена по выбору

- Кабель RS232 для подключения к ПК

- Программное обеспечение для ПК

- Комплект документации: руководство по экплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке

- Кейс для переноски

## Дополнительные принадлежности

- Защитный чехол с поясным и шейным креплением

- Отсек для аккумуляторов размера "D"

- Комплект аккумуляторов NiMh размер "D" 9000 mA/ч

- Универсальное зарядное устройство

- Адаптер для подключения к USB порту ПК

- УЗ преобразователи для различных применений

- Стандартные образцы

## Технические характеристики дефектоскопа

Развертка

мин.: 0 - 2.9 мм (сталь); 0 - 1 мкс
макс.: 0 - 2975 мм (сталь); 0 - 1000 мкс

Диапазон скоростей

1000 - 9999 м/с

Задержка

от -0,5 мкс до 996 мкс

Задержка в призме

0 - 100 мкс

Демпфирование

50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме)

Входной импенданс

50 ом / 600 ом

Зондирующий импульс

прямоугольный, амплитудой 200 В,
с изменяемой длительность от 50 до 500 нс,
с шагом 25 нс

Частота повторений ЗИ

до 800 Гц в режиме максимальной частоты и 40 Гц

Усилитель

широкополосный 0.5-15 МГц (-6 дБ)
диапазонные фильтры на 1.25, 2.5, 5 и 10 МГц

Согласование с ПЭП сторонних производителей

7 контуров согласования с номиналами: 
0,66; 1; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 и 15 мкГН

Диапазон регулировки усиления

110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ

Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ)

диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс
с построением кривой по 10 опорным точкам
введенным вручную или от контрольных отражателей

Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК)

построение по 10 точкам, регулируемая по высоте

+ две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ)

Детектирование

положительная или отрицательная полуволна,
полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки)

Отсечка

компенсированная, 0 - 80% высоты экрана

Зоны контроля

две независимых зоны, начало и ширина
изменяются во всем диапазоне развертки,
уровни порогов задаются от 0 до 95%
высоты экрана при детектировании и 
от -95% до +95% при радиосигнале с шагом
1%, индивидуальная логика определения дефектов

Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД)

световая для каждой зоны отдельно и звуковая

Режимы работы АСД

дефект в первой зоне,
дефект во второй зоне,
дефект в первой и во второй зонах,
дефект в одной из зон,
по АРК - сравнение сигнала в первой
зоне с кривой амплитуда-расстояние

Измерение временных интервалов

от 0 до первого сигнала в зоне или между
сигналами в зонах, по фронту или по максимуму
сигнала

Разрешающая способность

3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости
от выбранного частотного диапазона

Измерение амплитуды

в процентах от высоты экрана,
в дБ относительно уровня порога в зоне,
в дБ относительно опорного сигнала,
в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние,
одновременно с индикацией координат отражателя, измеренных по пику сигнала

Дисплей

ЖКИ или ЭЛД с регулируемой контрастностью и подсветкой,
110 х 65 мм; 240 х 128 точек

А-сигнал

73 mm x 50 мм; 160 x 100 точек
в "полноэкранном" режиме: 240х128 точек

Память

100 настроек с А-сигналом и названием,
750 (15 файлов по 50) протоколов контроля

Интерфейс

RS232

Разъемы преобразователей

2 СР50 или Лемо1

Аккумуляторы

4 NiMh размер "D"

Время работы

ЖКИ : 12-16 часов (в зависимости от установок);
ЭЛД: 7-8 часов (в зависимости от установок)

Питание

внешний блок питания 220 В AC

Диапазон рабочих температур

ЖКИ: от -5°C до +55°C

ЭЛД:  от -25°С до + 55°С

Размер (В x Ш x Д)

160 мм x 225 мм x 45 мм

Вес

2.5 кг с 4 аккумуляторами

| УД2В-П46, жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) |
| --- |
| базовый комплект, ЖКИ | 169 575 | базовый комплект: электронный блок УД2В-П46, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., преобразователи 4 шт., кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition+ UdProbe, кейс для переноски |
| универсальный комплект, ЖКИ | 181 900 | универсальный комплект: электронный блок УД2В-П46, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., + отсек аккумуляторный "D", комплект аккумуляторов D 9 А/ч, зарядное устройство, защитный чехол, преобразователи 4 шт., кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition + UdProbe, кейс для переноски |
| авиакомплект, ЖКИ | 209 525 | комплект для авиапредприятий: электронный блок УД2В-П46, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., комплект преобразователей 12 шт., отсек аккумуляторный "D", комплект аккумуляторов D 9А/ч, зарядное устройство, защитный чехол, кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition Avia + UdProbe, кейс для переноски |
| УД2В-П46, электролюминисцентный дисплей (ЭЛД). Расширенный температурный диапазон (от -25С) |
| базовый комплект, ЭЛД | 189 125 | базовый комплект: электронный блок УД2В-П46.LD, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., преобразователи 4 шт., кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition+ UdProbe, кейс для переноски |
| универсальный комплект, ЭЛД | 201 875 | универсальный комплект: электронный блок УД2В-П46.LD, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., + отсек аккумуляторный "D", комплект аккумуляторов D 9 А/ч, зарядное устройство, защитный чехол, преобразователи 4 шт., кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition + UdProbe, кейс для переноски |
| авиакомплект, ЭЛД | 228 225 | комплект для авиапредприятий: электронный блок УД2В-П46.LD, блок питания 220В, кабели СР50-Лемо0 2 шт., комплект преобразователей 12 шт., отсек аккумуляторный "D", комплект аккумуляторов D 9 А/ч, зарядное устройство, защитный чехол, кабель ВП45-RS232PC, программное обеспечение для PC + пакет UdReport Full Edition Avia + UdProbe, кейс для переноски |

### ВЕКТОР - новый универсальный вихретоковый дефектоскоп

|  |  | Новый вихретоковый дефектоскоп с богатыми функциональными возможностями для решения всего круга задач контроля ферромагнитных и неферромагнитных материалов методом вихревых токов. Дефектоскоп предназначен для контроля и определения размера поверхностных дефектов труб, прутков, листов и др. изделий , измерения толщины покрытий, определения электропроводности и других физических свойств материалов, контроля качества сварных и паяных соединений и решения прочих задач контроля. Прибор сертифицирован Федеральным Агенством по Техническому Регулированию и Контролю (сертификат RU.C.27.003.A № 26699) и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №33845-07. |
| --- | --- | --- |

## Технические характеристики дефектоскопа

Диапазон регулировки входного усиления

от 0 до 70 дБ, с шагом 1,2,4 и 6 дБ

Дипазон изменения частоты

от 100Гц до 10МГц, с шагом 1,10,100 и 1000 Гц

Амплитуды выходного напряжения

0, 6 или 11В

Диапазон изменения фазы вектора

0 - 360 град., с шагом 1 град.

Фильтр НЧ

200, 400, 800, 1600 Гц

Регулировка усиления после ФНЧ

6..40дБ, с шагом 2дБ

Фильтр ВЧ

20, 40, 80, 160 Гц

Режим генератора

обычный, двухчастотный, режим АЧХ

Вид графика

X(y), X(t), Y(t), A(t), F(t)

Шлейф графика

0..10 сек, с шагом 1 сек

Цифровое увеличение

1,2 и 5 раз

Зоны АСД

коробка: -112..112 с шагом 1 (верн, нижн, прав, лев);
сегмент: внут/внеш радиус (0..158 с шагом 1), начал/конеч угол 0..359 с шагом 1

Режимы АСД

дефект в зоне, дефект вне зоны

Типы вывода на экран

вектор, точка

Изменение масштаба по одной из координат X,Y

8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4,1:8

Типы преобразователей

дифференциальный, абсолютный

Питание

15-18V DC

Время автономной работы

8 часов (без подсветки)

Экран

120х90 мм ЖКИ с разрешением 320х240 и регулируемой яркостью 
и контрастностью. Белая светодионая подсветка повышенной яркости

Диапазон рабочих температур

+5 до +55 С

Размер электронного блока (В x Ш x Д)

195 мм x 175 мм x 30 мм

Вес с элементами питания

2,5 кг

| ВЕКТОР - универсальный вихретоковый дефектоскоп, ЖКИ |
| --- |
| базовый комплект | 187 375 | базовый комплект: электронный блок, преобразователь с кабелем, кабель ВД-RS232PC, встроенный аккумулятор, программное обеспечение, кейс для переноски |
| Стандартные образцы для вихретокового контроля |
| СОП-В1 (сталь) | 7 750 | Стандартный образец для настройки и проверки работоспособности вихретоковых дефектоскопов с тремя искусственными дефектами. Материал: Сталь 20. |
| СОП-В2 (алюминий) | 7 750 | Стандартный образец для настройки и проверки работоспособности вихретоковых дефектоскопов с тремя исскуственными дефектами. Материал: Д16 |
| Принадлежности для приборов |
| Принадлежности для приборов ВЕКТОР |  |
| Переходник USB-RS232 | 3 475 | Переходник для подключения приборов к USB порту |
| Блок питания УД2 | 3 145 | блок питания дефектоскопов серии УД2В, 9В, 1.5 А |
| Кейс | 4 165 | усиленный кейс для транспортировки и хранения дефекоскопов, позволяет разместить полный комплект прибора - преобразователи, аккумуляторы и отсек, зарядное устройство и т.д. |
| Кабель для связи с ПК | 1 530 | кабель для подключения дефектоскопов "Вектор" к ПК |
| Аккумулятор | 8 375 | LiOn аккумулятор |

УД-36М - 4 канальная система регистрации результатов ультразвукового контроля сварных швов.

Система построена на использовании в каждом канале контроля измерительного блока дефектоскопа УД2В-П45, что обеспечивает гибкость в реализации алгоритмов и методик контроля. Для общего управления, установки параметров работы каждого канала, регистрации и анализа поступающей информации от дефектоскопов и генерации протоколов контроля применяется ПК (Pentium III), 17" SVGA монитор и специальное программное обеспечение, работающее под управление Windows NT/2000. Программное обеспечение имеет дружественный интерфейс и реализовано так, что пользователю не обязательно иметь специальную подготовку и знания для работы с ПК. установлена на ОАО "Элемаш" г.Электросталь Основные технические характеристики и преимущества реализации системы Каждый канал представляет из себя независимый модуль, содержащий все компоненты обыкновенного ультразвукового дефектоскопа УД2В-П45: усилитель, генератор, АСД с 2 независимыми зонами контроля, ВРЧ, измерение временных и амплитудных характеристик сигналов, что позволяет реализовывать различные режимы обработки сигнала в каждом канале; Использование ПК для управления работой, позволяет дополнительно наращивать систему координатными устройствами, дефектоотметчиками, строить B и C развертки по амплитуде либо толщине; Система позволяет производить измерение амплитуды ультразвуковых колебаний в каждом канале с частотой до 1000 Гц; Обеспечивается полное авторизирование всех действий операторов: каждый сотрудник имеет уникальный пароль, открывающий ему доступ только к определенным администратором операциям, кроме этого производится полное протоколирование действий оператора; Сохранение протоколов контроля изделий в виде файловой базы данных, организованной по датам и результатам контроля "Брак" и "Годные", позволяет внедрить безбумажную технологию контроля; Использование сетевых возможностей Windows NT/2000, делает возможным удаленный мониторинг участка контроля, с доступом к результатм контроля. Принцип построения этой системы позволяет легко адаптировать ее для решения задач ультразвукового контроля листов, труб, сварных швов, прутков и т.д., с возможностью увеличения числа каналов до 8 и состыковкой ее с различной механикой (загрузка, выгрузка и разбраковка).

### УШС-3 - Универсальный шаблон сварщика

|  |  |  | Предназначен для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного соединения. Позволяет проводить контроль глубины раковин, забоин, превышения кромок, глубины разделки стыка до корневого слоя, высоту усиления шва, контроль зазора, притупления шва, ширины сварного шва, углов скоса кромок, а также диаметров электродов. |
| --- | --- | --- | --- |

| Комплекты визуального и оптического контроля |
| --- |
| Комплект визуально-измерительного контроля (ВИК) | 9 956 | комплект: универсальный шаблон сварщика УШС-3; линейка металлическая; лупа измерительная 10х; лупа обзорная; штангенциркуль; угольник поверочный 90°; шаблоны радиусные; щупы зазорные; фонарик для подсветки; маркер по металлу; инструкция по визуальному контролю РД 03-606-03; укладочный чемодан (со склада) |
| Универсальный шаблон сваршика УШС-3 | 1 875 | универсальный шаблон для контроля элементов разделки сварных соединений,электродов и элементов сварного шва. |
| Универсальный шаблон сваршика УШС-2 | 1 000 | шаблон для проверки катетов сварных соединений |

### РАП 300-5 - переносной рентгеновский аппарат высокой мощности

|  |  |  | Основным назначением переносного рентгеновсокго аппарата РАП-300-5 является неразрушающий контроль изделий, материалов, сварных соединений направленным пучком рентгеновского излучения в условиях производственных цехов, строительных и монтажных площадок. Кроме этого, аппарат может быть использован и для других целей, где требуется пучок рентгеновского излучения с максимальной энергией до 300 кВ. Аппарат имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.24.427.Д.008993.07.07 от 31.02.2007г. Гарантийный срок - 30 месяцев! |
| --- | --- | --- | --- |

## Технические характеристики

Максимальное анодное напряжение

300 кВ

Минимальное анодное напряжение

70 кВ

Шаг регулировки напряжения

1 кВ

Максимальный анодный ток

5 мА

Шаг регулировки тока

0.1 мА

Размер фокусного пятна

2,5х2,5мм

Максимальная толщина материала объекта контроля

до 60мм (для стали)

Мощность дозы при максимальном анодном напряжении и токе 4мА на расстоянии 0,5м от выходного окна

не менее 60 Р/мин

Длительность экспозиции

от 1 до 9999 с (с шагом 1 с)

Длина соединительных кабелей

излучатель - 7м

пульт управления : 20м

сетевой шнур - 3м

Габаритные размеры (Д х Г х В)

излучатель : 430 х 240 х 560

блок питания : 340 х 340 х 210

пульт управления: 175 х 85 х 30

Масса

излучатель : 40 кг

блок питания : 10,5 кг

пульт управления: 0,3 кг

| РАП 90-5 | 332 500 | Масса 4.3 кг. от 30 до 90кВ, ток до 5мА, просвечиваемая толщина до 7 мм стали |
| --- | --- | --- |
| РАП 160-5 | 457 500 | Масса 14 кг. от40 до 160кВ, ток до 5мА, просвечиваемая толщина до 25 мм стали |
| РАП 190-5П | 521 250 | Масса 20 кг. От 150 до 190кВ, ток до 5мА |
| РАП 220-5 | 449 000 | Масса 29 кг. от 50 до 220кВ, ток до 5мА, просвечиваемая толщина до 47 мм стали |
| РАП 300-5 | 561 250 | Масса 37 кг. от 70 до 300кВ, ток до 5мА, просвечиваемая толщина до 60 мм стали |
| РАП 100-10 | 393 750 | Выносной анод. Масса 8.8 кг. от 10 до 100кВ, ток до 10мА, непрерывный режим работы при водяном охлаждении, просвечиваемая толщина до 9мм стали |
| Штатив | 35 000 | Универсальное штативное устройство для аппаратов серии РАП |

### РАП-М - микрофокусные рентгеновские аппараты

|  |  |  | Легкие и мобильные рентгеновские микрофокусные аппараты постоянного потенциала с микропроцессорным управлением предназначены для проведения неразрушающего контроля изделий из металлических и неметаллических материалов. Отличаются малыми размерами фокусного пятна и возможностью регулирования анодного тока и напряжения. Благодаря наличию аппаратов с панорамным и боковым выходом рентгеновского излучения можно контролировать изделия сложной конфигурации. Рентгеновские излучатели острофокусные тип РИ-МН- одноблочные: в едином корпусе объедены излучатель, блок питания (сетевой либо аккумуляторный-взаимозаменяемы), блок управления. Используются в составе мобильных рентгенотелевизионных системах типа «НОРКА». Аппараты рентгеновские микрофокусные двухблочные тип РАП-МН - в состав входит излучатель на 100 либо 150 кВ и отдельный сетевой блок питания и управления. Излучатель может комплектоваться следующими видами рентгеновских трубок с выносным анодом: прострельного типа с диаграммой направленности 160 градусов вперед; трубки с боковым выходом; трубки с панорамным выходом с диаграммой 360 градусов. Выпускается так же, аппарат рентгеновский микрофокусный двухблочный РАП-150МН, излучатель которого выполнен в виде трубы диаметром 104 и 92 миллиметров. Данная конструкция корпуса позволяет размещать излучатель для контроля труб с внутренним диаметром начиная с 96 миллиметров.Аппарат такого типа может быть оснащен автономной системой охлаждения анода трубки излучателя, а также дистанционной системой фокусировки пучка. Автономная ситема охлаждения позволяет обеспечить непрерывный режим работы излучателя, а дистанционная система фокусировки- изменение размера фокусного пятна. Аппараты имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.11.944.Д.004072.06.04 от 02.06.2004г. Гарантийный срок - 30 месяцев! |
| --- | --- | --- | --- |

## Технические характеристики

| РИ 100М | РАП 100МН | РИ 150М | РАП 150МН | РАП 300М | РАП 300МP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Максимальное анодное напряжение, кВ

| 20-100 | 20-100 | 40-150 | 40-150 | 100-300 | 100-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Максимальная толщина материала объекта контроля (сталь20),мм

| 8 | 8 | 18 | 18 | 48 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мощность дозы на расстоянии 400мм, Р/мин

| 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 48.0 | 54.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размер фокусного пятна с системой фокусировки,мм

| 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Масса излучателя/пульта, кг

| 7.1/- | 8.6/- | 5.8/3.0 | 8.0/3.6 | 15.0/3.5 | 26.0/3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Аппараты рентгеновские микрофокусные двублочные серии РАП-М |
| --- |
| РАП-100МН | 241 250 | Прострельного типа. Масса 8,8 кг. от 20 до 100кв, ток 100мкА, фокус - 0,05мм. |
| РАП-100МН (панорамный) | 268 750 | С панорамным излучением. Масса 8,8 кг. от 20 до 100кв, ток 100мкА, фокус - 0,05мм. |
| РАП-100МН (с боковым выходом) | 241 250 | С боковым выходом. Масса 8,8 кг. от 20 до 100кв, ток 100мкА, фокус - 0,05мм. |
| РАП-150МН | 327 500 | Прострельного типа. Масса 11,6 кг. от 40 до 150кв, ток 100мкА, фокус - 0,06мм. |
| РАП-150МН (панорамный) | 361 250 | С панорамным излучением. Масса 11,6 кг. от 40 до 150кв, ток 100мкА, фокус - 0,06мм. |
| РАП-150МН (с боковым выходом) | 338 750 | С боковым выходом. Масса 11,6 кг. от 40 до 150кв, ток 100мкА, фокус - 0,06мм. |
| РАП-150МН (непрерывной работы) | 401 250 | Непрерывной работы. Масса 13,0 кг. от 40 до 150кв, ток 200мкА, фокус - до 0,02мм, |
| Устройство дистанционной фокусировки | 61 250 | Электромеханическое устройство дистанционной фокусировки РАП-150МН непрерывной работы |
| Система охлаждения | 105 000 | Автономная система охлаждения РАП-150МН непрерывной работы |
| Комплект штативов | 35 625 | Комплект усиленных штативов с 3-мя степенями свободы |

ориентировочные цены указаны без учета доставки

Если у Вас появятся вопросы, с готовностью на них отвечу.

До свидания.

С уважением

Генеральный директор А. Шитиков

ООО «Мега Инжиниринг»

г. Челябинск